45. Колебательный контур

45.1. В колебательном контуре, представленном на рис. 45.1, емкость конденсатора равна C, а индуктивность катушки – L. Конденсатор предварительно заряжен до напряжения Uo. Написать зависимость заряда на конденсаторе и силы тока в катушке от времени после замыкания ключа.

Рис. 45.1			 Рис. 45.2			 Рис. 45.3

45.2. Собственные колебания в LC – контуре происходят по закону: I(t) = 0,01(sin(1000(t) (А). Найти индуктивность контура, если его емкость равна 10 мкФ.

45.3. Когда в колебательном контуре был конденсатор 1, собственные колебания совершались с частотой (1 = 30 кГц, а когда его заменили на конденсатор 2, частота колебаний стала равна (2 = 40 кГц. Какой будет частота колебаний, если поставить в контур оба конденсатора, соединенные параллельно; последовательно?

45.4. В колебательном контуре происходят свободные колебания. Зная, что максимальный заряд конденсатора равен 10–6 Кл, а максимальный ток – 10 А, найти частоту колебаний.

45.5. Колебательный контур состоит из катушки с индуктивностью L = 0,2 Гн и конденсатора емкостью C = 10–5 Ф. В момент когда напряжение на конденсаторе было равно U = 1 В, ток в катушке был равен I = 0,01 А. Каков максимальный ток в контуре?

45.6. В контуре, состоящем из конденсатора емкостью C и катушки с индуктивностью L, происходят свободные незатухающие колебания с амплитудой напряжения на конденсаторе Uo. Написать зависимость напряжения на конденсаторе от силы тока в катушке.

45.7. К конденсатору, заряженному зарядом q = 2,5(10–10 Кл, подключили катушку индуктивности. Определить максимальный ток, протекающий через катушку, если частота возникших колебаний равна ( = 4(107 Гц. Затухания нет.

45.8. Конденсатор зарядили до напряжения Uo и в момент t = 0 замкнули ключ (рис. 45.1). Написать зависимость силы тока в контуре от времени. Чему равна ЭДС самоиндукции катушки в моменты равенства энергии конденсатора и катушки?

45.9. Батарея из двух, соединенных последовательно, конденсаторов емкостью C каждый заряжена до напряжения U и в начальный момент времени подключена к катушке с индуктивностью L (рис. 45.2). Спустя время ( один из конденсаторов пробивается и сопротивление между его обкладками становится равно нулю. Найти амплитуду последующих колебаний заряда на не пробитом конденсаторе.

45.10. Электрическая цепь состоит из идеального источника с ЭДС E, конденсатора емкостью C и катушки индуктивности с малым сопротивлением (рис. 45.3). Вначале ключ разомкнут, а конденсатор не заряжен. Какое количество теплоты выделится в катушке после замыкания ключа и прекращения всех колебаний?

45.11. Электрическая цепь состоит из идеальных: источника с ЭДС б, конденсатора емкостью C и катушки с индуктивностью L (рис. 45.3). В момент времени t = 0 замыкают ключ. Написать зависимость напряжения на конденсаторе от времени.

45.12. Конденсатор емкостью C после замыкания ключа K1 начинает разряжаться через резистор сопротивлением R и катушку с индуктивностью L (рис. 45.4). В момент, когда ток в катушке F достиг максимального значения Io, замыкают ключ K2. Чему равен максимальный ток в цепи при последующих колебаниях?

Рис. 45.4			 Рис. 45.5			 Рис. 45.6

45.13. В контуре (рис. 45.5) левый конденсатор заряжен до напряжения Uo. В момент t = 0 замыкают ключ. Написать зависимость напряжения на конденсаторах от времени.

45.14. В схеме, представленной на рис. 45.6, ключ переключают из положения 1 в положение 2. Определить максимальный ток при последующих колебаниях.

45.15. В идеальном контуре, состоящем из плоского конденсатора и катушки индуктивности, происходят колебания с энергией W. Пластины конденсатора мгновенно раздвинули так, что частота колебаний увеличилась в n раз. Какую работу при этом совершили?

45.16. На рис. 45.7 изображен резонатор. Считая его плоскую часть конденсатором, а цилиндрическую – катушкой индуктивности, найти собственную частоту его колебаний. Размеры указаны на рисунке.

45.17. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью C и катушки с индуктивностью L. Катушка находится в магнитном поле, так что суммарный магнитный поток, пронизывающий все витки катушки равен Ф. В момент t = 0 магнитное поле мгновенно выключают. Написать зависимость тока в контуре от времени I(t) после этого.

45.18. Катушка индуктивности, имеющая сопротивление R = 1 Ом, и конденсатор образуют колебательный контур. В некоторый момент напряжение на конденсаторе равно U = 0,1 В, а ток в катушке – максимален. Чему равен этот ток?

45.19. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью C = 4 мкФ и катушки с индуктивностью L = 2 мГн и активным сопротивлением R = 10 Ом. Найти отношение энергии магнитного поля катушки к энергии электрического поля конденсатора в моменты максимума тока.

Рис. 45.7					 Рис. 45.8

45.20. Два одинаковых конденсатора 1 и 2 емкостью C каждый и катушка с индуктивностью L соединены, как показано на рис. 45.8. В начальный момент ключ разомкнут, а конденсатор 1 заряжен до напряжения U. Определить максимальную силу тока в катушке после замыкания ключа.

45.21. В колебательном контуре, состоящем из последовательно соединенных резистора сопротивлением R, катушки с индуктивностью L и конденсатора емкостью C. За некоторое время амплитуда силы тока в контуре уменьшилась от значения I1 до значения I2. Какое количество теплоты выделилось в резисторе за это время?

45.22. В схеме рис. 45.9 сначала ключ разомкнут, а конденсатор заряжен до напряжения Uo. Ключ замыкают. Написать зависимости: напряжения на конденсаторе – UC(t) и тока в катушках IL1(t) и IL2(t) от времени. Величины L1, L2 и C считать заданными, а диоды – идеальными.

Рис. 45.9		Рис. 45.10 			Рис. 45.11

45.23. В схеме рис. 45.10 ключ замыкают, а через время t = 0,1 с размыкают. До какого напряжения зарядится конденсатор? Элементы схемы считать идеальными, L = 1 Гн, C = 1 мкФ, Uo = 10 B.

45.24. В контуре, состоящем из конденсатора емкостью C и катушки с индуктивностью L, происходят колебания. В момент времени, когда напряжение на конденсаторе равно U, а ток в катушке равен I, замыкают ключ, присоединяя еще один контур из сопротивления R и катушки с индуктивностью 2L (рис. 45.11). Определить количество теплоты, выделившееся в сопротивлении.

45.25. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью C = 10 мкФ, катушки с индуктивностью L = 0,01 Гн и сопротивления R = 4 Ом. Какую мощность должен потреблять контур, чтобы в нем поддерживались незатухающие колебания с амплитудой напряжения на конденсаторе U = 1 В? Колебания считать слабо затухающими.

45.26. Колебательный контур состоит из плоского конденсатора емкостью C и идеальной катушки с индуктивностью L. Пространство между пластинами конденсатора заполнено слабо проводящим диэлектриком с диэлектрической проницаемостью ( и удельным сопротивлением (. Какую мощность должен потреблять контур, чтобы в нем поддерживались незатухающие колебания с амплитудой тока в катушке Io? Колебания считать почти гармоническими.

45.27. В колебательном контуре, состоящем из катушки с индуктивностью L = 1 Гн и конденсатора емкости C = 1 мкФ с утечкой (диэлектрик конденсатора имеет активное сопротивление R = 1 кОм), происходя слабо затухающие колебания. В некоторый момент времени максимальное напряжение на конденсаторе было равно Uo = 2 В. Какое количество теплоты выделилось в конденсаторе с этого момента и до полного затухания колебаний?

45.28. В колебательном контуре, состоящем из катушки с индуктивностью L = 0,1 Гн и активным сопротивлением R = 1 Ом и конденсатора емкостью C = 10 мкФ, происходят слабо затухающие колебания. В некоторый момент времени, когда ток в контуре максимален, напряжение на конденсаторе равно U = 1 В. Какое количество теплоты выделится в катушке за один период колебаний?

Ответы:

45.1.

45.2. 0,1 Гн

45.3.  кГц;  кГц

45.4. ( 1,6 Мгц

45.5.

45.6.

45.7.

45.8.

45.9.

45.10.

45.11.

45.12.

45.13.

45.14.

45.15.

45.16.

45.17.

45.18.

45.19.

45.20.

45.21.

45.22.  и  при ,  и  при ,  при всех t

45.23.

45.24.

45.25.  Вт

45.26.

45.27.  Дж

45.28.  Дж.